## Slide 1
SIP & NAT Traversal
Nuno Jun, 2013-02-22

## Slide 2: Index
TCP/IP Basic
  TCP/IP Introduction
  Data Encapsulation
  Packetization
  TCP Protocol Overview
  UDP Protocol Overview
  IP Datagram Structure
  Ethernet Frame Structure
  802.11 Frame Structure
  Routing
SIP & NAT Traversal

## Slide 3: TCP/IP Introduction
TCP/IP Protocol은 다양한 형태의 물리적 네트워크에 연결된 컴퓨터 간의 상호 통신을 위한 인터넷의 기본 프로토콜이다.
Application
(HTTP, SIP, FTP, TELNET)
TCP/IP Layer
Transport
(TCP, UDP, TLS, WS)
Internet
(IP, ICMP, IGMP)
Data Link
(Ethernet, Modem, WiFi, WCDMA, LTE)
Application
OSI Reference Layer
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical
History of Internet
Protocol Layer
1969
ARPANET은 미 국방부의 고등 연구 계획국 (Advanced Research Project Agency) 의 주도하에 만들어진 세계 최초의 Packet Switching 네트워크로, ARPA 프로젝트에 참여하는 각 대학, 연구소 및 군 연구원들의 통신에 활용되었음. 바로 이 ARPANET이 지금의 Internet의 모체가 됨.
1982
DCA (the Defense Communication Agency)와 DARPA (Defense Advanced Research Project Agency)는 ARPANET에 사용하기 위하여 TCP (Transport Control Protocol)과 IP (Internet Protocol)을 하나의 프로토콜로 (Protocol Suite) 만들고 미 국방성은 TCP/IP를 국방성 표준으로 선정함.
1986
미국 과학 재단(National Science Foundation: NSF)는 5대 슈퍼 컴퓨터 센터들을 연결하는데 56Kbps속도의 기간망 (Backbone Network)을 만들고 NSFNET으로 명명. 이를 계기로 많은 기관 (특히 대학)들이 이 망에 연결 하게 된다.
1995
NSFNET은 본래의 연구망으로 되돌아가기로 결정. 이후 Comcast, Sprint와 같은 ISP가 생겨나고 상업적인 서비스 시작.
1999
NTT 도코모가 세계 최초로 이동통신망을 이용한 인터넷 서비스인 i-Mode를 시작. 이후 WCDMA, 3G, LTE 등 이동통신 망을 이용한 더 빠른 데이터 전송 서비스로 진화.
1. TCP/IP Basic

## Slide 4: Data Encapsulation
TCP/IP 프로토콜은 각 Layer 마다 데이터에 Header를 붙여서 전송하며 이를 Data Encapsulation이라고 한다.
User Data
App. Header
User Data
TCP Header
Application Data
TCP Header
Application Data
IP Header
TCP Header
Application Data
Ethernet Header
IP Header
Ethernet Trailer
TCP Segment
IP Datagram
Ethernet Frame
Application
Layer
Transport
Layer
Internet
Layer
Data Link
Layer
<html>
<body>
<h1>Hello!!</h1>
</body>
</html>
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.naver.com
Connection: Keep-Alive
Source Port
Destination Port
Sequence Number
Acknowledgement Number
Window
Flags
Rsv.
Offset
Urgent Pointer
Checksum
Options (optional)
16bit
16bit
DSCP
Total Length
Fragment Offset
Options (optional)
IHL
Version
Flags
Identification
Header Checksum
Protocol
Time to Live
Source Address
Destination Address
16bit
16bit
Preamble
Destination Address
7byte
6byte
SFD
1byte
Source Address
6byte
Type
2byte
1. TCP/IP Basic

## Slide 5: Packetization
각 Layer는 효율적인 데이터 전송을 위하여 Application Data를 한번에 보내지 않고 작게 나누어서 Packet 단위(Data Unit)로 전송한다.
Application Data
Application
Layer
TCP Header
Payload #1
TCP Header
Payload #2
…
Buffer
I/O Stream
or
TCP Header
Payload #1
IP Header
TCP Header
Payload #1
IP Header
Ethernet Header
Ethernet Trailer
Transport
Layer
Internet
Layer
Data Link
Layer
TCP Segment
IP Datagram
Ethernet Frame
일반적으로 각 Layer별 Data Unit을 구분하지 않고 Packet이라고 부름
Packet Fragmentation – 상위 Layer의 Data Unit Size가 하위 Layer의 Max Data Unit Size보다 클 경우 Fragmentation이 발생하며 Fragmentation이 많이 일어날수록 전송 효율이 떨어지게 된다. (i.e. Size of TCP Segment = 2KB, Size of IP Datagram = 0.8KB이면 1 TCP Segment는 모두 3개의 IP Datagram으로 전송됨)
적정 TCP Packet Size – Overhead (Header) Size가 Payload (Data) Size보다 크면 전송 효율이 떨어지게 되며, Payload Size를 늘리면 Fragmentation이 발생한다. 이론상 TCP MSS (Max Segment Size)는 64KB이나 Data Link Layer의 MTU (Maximum Transmission Unit) 보다 작아야 Fragmentation을 방지할 수 있음. Ethernet의 MTU는 1518 byte이며 MS Windows는 Broadband Connection 시 1500 byte가 default MTU 값이고 TCP MSS는 1460 byte 임.
Point
1. TCP/IP Basic

## Slide 6: TCP Protocol Overview - Segment Structure
Offsets | Octet | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
Octet | Bit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | 0 | Source port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Destination port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 32 | Sequence number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 64 | Acknowledgment number (if ACK set) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | 96 | Data offset |  |  |  | Reserved 0 0 0 |  |  | N S | C W R | E C E | U R G | A C K | P S H | R S T | S Y N | F I N | Window Size |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | 128 | Checksum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urgent pointer (if URG set) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20 ... | 160 ... | Options (if data offset > 5. Padded at the end with "0" bytes if necessary.) ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Source/Destination Port: 0 ~ (216 – 1) = 65535, 0 ~ 1023 (System Ports), 1024 ~ 49151 (User Ports), 49152 ~ 65535 (Dynamic Ports)
Sequence Number
  if SYN = 1: Initial Sequence Number.
  if SYN = 0: TCP Segment에 대한 Sequence Number in bytes
Acknowledgment Number: The value of the next sequence number the sender is expecting to receive
Data Offset: Header Size in Words (min 5 ~ max 15)
Flags: Control Bit (SYN, ACK, FIN, …)
Window: the number of data octets that will be transmitted before an ACK is expected
1. TCP/IP Basic

## Slide 7: TCP Protocol Overview – Connection Flow
※ MSL (Maximum Segment Lifetime): O/S가 정한 TCP Segment의 Lifetime으로 보통 120 Sec임.
Client
Server
s=socket
s=bind(s)
listen(s)
s=socket
connects(s)
SYN_SENT
LISTEN
ESTABILISHED
ESTABILISHED
Retry
SYN (SEQ:1000, ACK:-)
SYN+ACK (SEQ:2000, ACK:1001)
ACK (SEQ:1001, ACK:2001)
SEQ:1101, 100 bytes
ACK: 1201
X
SEQ:1201, 100 bytes
SEQ:1201, 100 bytes
ACK: 1301
…
FIN (SEQ:5000, ACK:-)
write(s)
ACK (SEQ:7500, ACK: 5001)
FIN (SEQ:7500, ACK: 5001)
ACK (SEQ:5001, ACK:7502)
close(s)
FIN_WAIT1
CLOSE_WAIT
FIN_WAIT2
TIME_WAIT
CLOSED
2 MSL
close(ns)
LAST_ACK
CLOSED
ns = accept(s)
SYN_RCVD
read(ns)
close(s)
1. TCP/IP Basic

## Slide 8: UDP Protocol Overview – Datagram Structure
Offsets | Octet | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
Octet | Bit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | 0 | Source port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Destination port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 32 | Length |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Checksum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Source/Destination Port: 0 ~ (216 – 1) = 65535, 0 ~ 1023 (System Ports), 1024 ~ 49151 (User Ports), 49152 ~ 65535 (Dynamic Ports)
Length: Header를 포함한 전체 UDP Diagram의 크기 (in byte), Header를 포함한 값이므로 최소값은 8이며 이론상 최대값은 65,535 (header: 8 + data: 65,527)이다.
Checksum: Header + Data의 Error-Checking을 위하여 사용되며 (TCP와 달리 재전송 메커니즘이 없으므로 단지 Error-Checking만 가능) 전송측에서 Checksum을 생성하지 않을 경우 값은 0이다. IPv6에서는 Mandatory Field 임.
1. TCP/IP Basic

## Slide 9: UDP Protocol Overview – Connection Flow
Client
Server
s=socket
s=bind(s)
recvfrom(s)
s=socket
sendto(s)
Datagram #1
Datagram #1
…
recvfrom(s)
close(s)
Request
sendto(s)
close(s)
…
X
Datagram #2
Datagram #3
Datagram #n
ESTABILISHED
Datagram #2
Datagram #3
Datagram #n
Response
1. TCP/IP Basic

## Slide 10: IP Datagram Structure
Octets | Octet | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
Octet | Bit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | 0 | Version |  |  |  | IHL |  |  |  | DSCP |  |  |  |  |  | ECN |  | Total Length |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 32 | Identification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Flags |  |  | Fragment Offset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 64 | Time To Live |  |  |  |  |  |  |  | Protocol |  |  |  |  |  |  |  | Header Checksum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | 96 | Source IP Address |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | 128 | Destination IP Address |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20 … | 160 … | Options (if IHL > 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Version: 4 for IPv4, 6 for IPv6
Internet Header Length (IHL): word 단위로 Header의 길이를 명시한다.
Differentiated Services Code Point (DSCP): 원래는 Type of Service를 나타내기 위한 Field였으나 DSCP로 확장됨. RTP와 같이 QoS가 중요한 경우 사용되며 제대로 동작하기 위하여 Data Link Layer 프로토콜이 지원하여야 한다. Android NDK는 이 값을 바꿀 수 있도록 지원하며 PJSIP/CSIPSIMPLE에 구현이 되어 있음. (101110=46으로 Highest Priority를 나타냄)
Protocol: UDP, TCP, ICMP, SKIP, …
Flags: X (reserved set to 0), DF (1 = Don’t Fragment), MF (1 = More Fragments)
Source/Destination IP Address: 출발지/목적지 주소를 나타냄. (0~255. 0~255.0~255.0~255)
1. TCP/IP Basic

## Slide 11: Ethernet Frame Structure
Preamble: Data 전송 전의 Null signal로써 Least Significant Bit 값으로 모두 채워진다.
MAC Source: Ethernet Frame 전송 기기의 MAC Address
MAC Destination: Router MAC Address. Router의 MAC Address를 알아내기 위하여 ARP, RARP 프로토콜이 사용됨.
802.1Q: Virtual LAN membership인지와 QoS를 위한 802.1p priority를 나타냄. PCP bit에 VO임을 명시하여 우선 처리되도록 해야 한다.
Ethertype or Length
  Type (0x600 이상인 경우): Payload의 Type을 나타냄 (i.e. IP)
  Length (0x600 이하인 경우): Payload의 Length
Frame Check Sequence: 4 byte로 순환되는 sequence number로 redundancy check을 위해 사용된다.
Interframe Gap: Frame 간의 Idle을 나타냄. 하나의 Frame이 전송된 후 Transmitter는 최소 96 bit의 idle line을 다음 Frame 전송 전까지 보내야 한다.
1. TCP/IP Basic
7 bytes | 1 bytes | 6 bytes | 6 bytes | (4 bytes) | 2 bytes | 42 ~ 1500 bytes | 4 bytes | 12 bytes
Preamble | Start of frame delimiter | MAC destination | MAC source | 802.1Q tag (optional) | Ethertype or Length | Payload | Frame check sequence (32‑bit CRC) | Interframe gap
 |  | ← 64–1522 bytes → |  |  |  |  |  | 
← 72–1530 bytes → |  |  |  |  |  |  |  | 
← 84–1542 bytes → |  |  |  |  |  |  |  | 
16 bits | 3 bits | 1 bit | 12 bits
TPID | TCI |  | 
 | PCP | DEI | VID
PCP | Priority | Acronym | Traffic Types
1 | 0 (lowest) | BK | Background
0 | 1 | BE | Best Effort
2 | 2 | EE | Excellent Effort
3 | 3 | CA | Critical Applications
4 | 4 | VI | Video, < 100 ms latency and jitter
5 | 5 | VO | Voice, < 10 ms latency and jitter
6 | 6 | IC | Internetwork Control
7 | 7 (highest) | NC | Network Control
802.1Q Structure
Ethernet Frame
PCP Priority

## Slide 12: 802.11 Frame Structure
1. TCP/IP Basic
 | 2 bytes | 6 ~ 2346 bytes
Preamble | PLCP Header | MPDU (MAC PDU)
2 bytes | 2 bytes | 6 bytes | 6 bytes | 6 bytes | 2 bytes | 6 bytes | 0 ~ 2312 bytes | 4 bytes
Frame Control | Duration ID | Address 1 | Address 2 | Address 3 | Sequence Control | Address 4 | Data | FCS
2 bits | 2 bits | 4 bits | 1 bit | 1 bit | 1 bit | 1 bit | 1 bit | 1 bit | 1 bit | 1 bit
Protocol Version | Type | Subtype | To DS | From DS | More Frag | Retry | Power Management | More Data | WEP | Rsvd
Data Framesize – WiFi (802.11g, 11n)는 Data 사이즈가 Ethernet에 비해 2312 byte로 더 크다. 따라서 WiFi의 MTU는 Ethernet의 MTU 값보다 더 크다. 그러므로 이론상 TCP MSS나 UDP MDS도 WiFi network에 연결되었을 때 커져야 더 효율적인 데이터 전송이 가능하다. 하지만 일단 802.11 Frame이 Router로 전송된 이후에는 Ethernet Frame으로 변경되어 다른 Router에 전송되므로 WAN 상에서의 통신을 고려할 경우 Ethernet MTU에 맞추는 것이 안전함. LAN 상에서 WiFi로 통신하는 단말들 끼리는 MTU를 올리는 것이 더 나을 수 있음.
Point
OSI
Physical
Layer
OSI
Data Link
Layer

## Slide 13: Routing (Packet Switching)
1. TCP/IP Basic
To go to network | Route via port #
10.0.0.0 | 1
20.0.0.0 | 2
30.0.0.0 | 4
40.0.0.0 | 3
Port 1
Port 2
Port 4
10.0.0.0
20.0.0.0
Port 3
Port 1
Port 2
Port 2
Port 1
30.0.0.0
40.0.0.0
Router A
Router B
Router C
Router A Routing Table
To go to network | Route via port #
10.0.0.0 | 1
20.0.0.0 | 1
30.0.0.0 | 2
40.0.0.0 | 1
To go to network | Route via port #
10.0.0.0 | 1
20.0.0.0 | 1
30.0.0.0 | 1
40.0.0.0 | 2
Router B Routing Table
Router C Routing Table

## Slide 14: Index
TCP/IP Basic
SIP & NAT Traversal
    NAT & Firewall Issue
    NAT Types
    SIP & TCP/IP Port
    SIP Multiple Proxy
    Solving Call Signaling Issue
    Solving RTP Issue – UPnP
    Solving RTP Issue – STUN
    Solving RTP Issue – TURN
    Solving RTP Issue – ICE
    ICE & UPnP

## Slide 15: NAT & Firewall Issue
2. SIP & NAT Traversal
Firewall, NAT을 통한 통신을 위해서는 반드시 Client가 먼저 TCP/IP Connection을 Initiate 해야 한다.
Private |  | Public | 
IP | Port | IP | Port
192.168.0.3 | 4212 | 175.196.0.2 | 4212
A
B
Firewall
Request Initiated from Outside (Incoming)
대부분의 Firewall은 밖에서 들어오는 Request를 차단하도록 설정된다. (단, 설정된 IP/Port에 대해서는 허용)
Request Initiated from Inside (Outgoing)
내부에서 외부 서버로 연결을 시도하는 경우는 허용한다. 한번 연결이 되면 외부에서 내부로 통신이 가능하다.
A
B
NAT Translation
192.168.0.3:4212
175.196.0.2
168.126.63.1:80
NAT Binding Table
Request from Private to Public (Client Initiated)
TCP SYN packet 혹은 첫번째 UDP packet의 전송 요청이 발생할 경우 Private IP/Port  Public IP/Port의 NAT Binding 정보가 생성되며, NAT 장비가 TCP Segment/UDP Datagram의 Source Port와 IP Datagram의 Source Address를 Public IP/Port로 변경하여 외부에 전송한다.
Request from Public to Private (Client Initiated)
서버에서 응답한 패킷을 받아 Destination IP Address, Port를 Private IP Address, Port로 변경하여 내부 Private IP를 가진 장비로 전송한다.
Request from Public to Private (Server Initiated)
NAT Binding Table에 IP/Port mapping data가 없을 경우 내부로 전송하지 않는다.
201.0.45.15:80
To 175.196.0.2:231
1
2
A
1
2
A
※ NAT Binding 정보는 TCP/UDP 연결이 Alive인 경우에만 유지되며 Expire 시기는 NAT 장비마다 다름. 따라서 Connection 연결 유지를 위하여 주기적으로 Keep-Alive를 보내야 함.

## Slide 16: NAT Types
NAT 장비가 어떻게 NAT Binding을 관리하느냐에 따라 크게 Cone NAT, Symmetric NAT으로 나뉘어진다.
2. SIP & NAT Traversal
Cone NAT
192.168.0.3:5060
175.196.0.2:1212
168.126.63.1:5080
201.0.45.15:5060
하나의 Private IP Address:Port는 항상 같은 Public Port로 mapping이 됨
Symmetric NAT
하나의 Private IP Address:Port는 목적지에 따라서 항상 다른 Public Port로 mapping이 됨.
192.168.0.3:5060
175.196.0.2:1212
201.0.45.15:5060
168.126.63.1:5080
175.196.0.2:4351

## Slide 17: Cone NAT Types
Cone NAT은 크게 Full Cone, Address Restricted Cone, Port Restricted Cone으로 나뉘어진다.
2. SIP & NAT Traversal
Private |  | Public | 
IP | Port | IP | Port
192.168.0.3 | 5060 | 175.196.0.2 | 4212
Private |  | Public |  | External | 
IP | Port | IP | Port | IP | Port
192.168.0.3 | 5060 | 175.196.0.2 | 4212 | 168.126.63.1 | 80
Full Cone NAT
192.168.0.3:5060
175.196.0.2
168.126.63.1:80
201.0.45.15:80
175.196.0.2:4212
NAT Binding Table
한번 Private - Public mapping이 생성되면 외부의 어떠한 다른 Host도 Public IP Address/Port를 통하여 Private IP Address/Port로 통신이 가능
(Address) Restricted Cone NAT
192.168.0.3:5060
175.196.0.2
168.126.63.1:80
201.0.45.15:80
175.196.0.2:4212
NAT Binding Table
Private – Public – External mapping이 생성되면 오직 같은 External IP Address를 가진 Host만이 내부 Private IP Address/Port로 통신이 가능

## Slide 18: Cone NAT Types (Cont.)
Cone NAT은 크게 Full Cone, Address Restricted Cone, Port Restricted Cone으로 나뉘어진다.
2. SIP & NAT Traversal
Private |  | Public |  | External | 
IP | Port | IP | Port | IP | Port
192.168.0.3 | 5060 | 175.196.0.2 | 4212 | 168.126.63.1 | 80
Port-Restricted Cone NAT
192.168.0.3:5060
175.196.0.2
168.126.63.1
80
NAT Binding Table
Private – Public – External mapping이 생성되면 오직 같은 External IP Address/Port를 가진 Host만이 내부 Private IP Address/Port로 통신이 가능
175.196.0.2:4212
431

## Slide 19: SIP & TCP/IP Port
SIP Client는 Call Signaling과 RTP 통신을 위하여 3개의 TCP/IP port를 사용하며 SIP REGISTER, INVITE message에 각각 IP Address와 Port를 명시한다.
2. SIP & NAT Traversal
REGISTER
INVITE
REGISTER sip:localhost SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5070;branch=z9hG4bK-d8754z-81726dc6e4179ca8-1---d8754z-;rport=5070;received=127.0.0.1
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:nuno@127.0.0.1:5070;rinstance=d1498fef12c35dc9>
To: "Nuno Jun" <sip:nuno@localhost>
From: "Nuno Jun" <sip:nuno@localhost>;tag=2433e930
Call-ID: OWFhYjFiYTczZTQ0NWE3YTM4NTgwZWUzYWFmMWJkMDM.
CSeq: 1 REGISTER
Expires: 3600
Allow: INVITE,ACK,CANCEL,OPTIONS,BYE,REFER,NOTIFY,MESSAGE,SUBSCRIBE,INFO
User-Agent: X-Lite release 5.0.0 stamp 67284
Content-Length: 0
INVITE sip:nuno@playlab.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.3:5070;branch=z9hG4bK-d8754z-3d8bd4e18aa5690d-1---d8754z-;rport=5070;received=192.168.0.3
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:jckim@192.168.0.3:5070>
To: <sip:nuno@playlab.com>
From: "Jongchan Kim" <sip:jckim@playlab.com>;tag=087cd6cc
Call-ID: ZjlmMWQwOTgzOWY2NDVhZmE3Mzk1ZjkzNTI3NTE5Yjc.
CSeq: 1 INVITE
Allow: INVITE,ACK,CANCEL,OPTIONS,BYE,REFER,NOTIFY,MESSAGE,SUBSCRIBE,INFO
Content-Type: application/sdp
Supported: replaces
User-Agent: X-Lite release 5.0.0 stamp 67284
Content-Length: 240
v=0
o=- 13005899208616255 1 IN IP4 192.168.0.3
s=CounterPath X-Lite 5.0.0
c=IN IP4 192.168.0.3
b=AS:4096
t=0 0
m=audio 5072 RTP/AVP 107 0 8 101
a=rtpmap:107 BV32/16000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv

## Slide 20: Via Header
Via 헤더는 SIP Response를 정확히 Request Path와 거꾸로 보내기 위하여 존재함.
2. SIP & NAT Traversal
INVITE sip:nuno@playlab.uswest SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP playlab.kr;rport
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.3:5070;rport=5423;received=175.196.0.2
INVITE sip:nuno@playlab.uswest SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP playlab.uswest;rport
Via: SIP/2.0/UDP playlab.kr;rport=5060;received=203.123.4.5
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.3:5070;rport=5423;received=175.196.0.2
192.168.0.3:5070
playlab.kr
playlab.uswest
nuno
INVITE
INVITE
INVITE
INVITE
175.196.0.2:5423
INVITE sip:nuno@playlab.uswest SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.3:5070;rport
Via Header – SIP UA 및 SIP A/S는 Proxy Forward를 위하여 Via를 Header에 계속 Append 한다.
SIP NAT Traversal – NAT Traversal을 위하여 SIP UA 및 SIP A/S는 Via에 rport, received parameter에 Server Reflexive Address를 명시한다.
INVITE sip:nuno@playlab.uswest SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 201.2.31.4:4321;rport
Via: SIP/2.0/UDP playlab.uswest;rport=5060;received=127.31.12.0
Via: SIP/2.0/UDP playlab.kr;rport=5060;received=203.123.4.5
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.3:5070;rport=5423;received=175.196.0.2
1
2
3
4
1
2
3
4

## Slide 21: Record-Route and Route (RFC3261)
Record-Route은 UA 간에 직접 통신이 가능한 상황이라 하더라도 항상 SIP 메시지를 proxy 서버를 통해서 주고 받도록 강제하기 위해 존재 함.
2. SIP & NAT Traversal
Caller
Proxy
INVITE
200 OK
Callee
INVITE
200 OK
BYE
No Record-Route
Record-Route
Caller
Proxy
INVITE
Callee
INVITE
(w/ Record-Route)
200 OK
(w/ Record-Route)
200 OK
(w/ Record-Route)
BYE
(w/ Route)
BYE
200 OK
(w/ Route)
200 OK
ACK
ACK
(w/ Route)
ACK

## Slide 22: Solving Call Signaling Issue
NAT/Firewall 환경에서의 Call Signaling 처리를 위하여 SIP Client  Proxy간 Connection은 항상 Alive 해야 한다.
2. SIP & NAT Traversal
Call Signaling Issue
Nuno, 192.168.0.3:5080
168.126.63.1
192.168.0.3:5080
175.196.0.2
REGISTER Nuno 192.168.0.3:5080
S: 192.168.0.3:5080
D: 168.126.63.1:5060
??
INVITE Nuno
REGISTER Nuno 192.168.0.3:5080
S: 175.196.0.2:4623
D: 168.126.63.1:5060
해결 방법
Client  Proxy로 주기적인 Keep-Alive message 전송
  SIP client가 Push를 사용할 수 없고 background로 동작할 수 있는 경우 가장 간단하게 적용할 수 있는 방법
  Keep-Alive를 따로 정의하는 것 보다 SIP REGISTER 주기를 짧게 하는 것이 더 효과적
  SIP A/S는 Client 수 만큼 Session을 계속 유지시키고 있어야 하므로 처리 효율이 많이 떨어짐
APNS/GCM Push 사용
  SIP client가 주기적으로 registration을 하지 않고 전화가 왔을 경우에 push를 보내어 registration 하게 한다.
  push를 통하여 통화 연결이 되어도 통화 종료 시까지 Session이 유지되어야 하므로 INVITE – BYE까지 Client  Proxy로 Keep-Alive message 전송은 필요하다.
서버에서 TCP/IP connection time out이 발생하면 연결 끊어짐
Private IP address인 경우 접근 불가
Full Cone NAT이 아닌 경우 server reflexive 주소로도 접근 불가

## Slide 23: Solving RTP Issue - UPnP
2. SIP & NAT Traversal
대부분의 공유기는 UPnP protocol을 지원하며 UPnP의 Port Forwarding 기능을 이용하여 WiFi인 경우 가장 간단하게 NAT/Firewall 문제를 해결할 수 있다.
UPnP/RTP flow
192.168.0.3:4212
175.196.0.2
168.126.63.1:80
문제점
WiFi connection인 경우만 사용 가능.
공유기가 UPnP 기능을 지원하지 않거나 사용하지 않도록 설정된 경우 (Configured Disabled) 사용 불가능.
WiBro 기반의 Public WiFi (i.e. T wifizone, Olleh WiFi, etc)에서는 동작하지 않음.
Register a port forwarding mapping for me.
1
2
Your internal 4212 port has been mapped to external 5342.
3
Send your media to 175.196.0.2:5342.

## Slide 24: Solving RTP Issue – STUN
2. SIP & NAT Traversal
STUN 서버를 이용하여 UA의 Server Reflexive Address 및 NAT Type을 알아낼 수 있다.
STUN flow
192.168.0.3:4212
175.196.0.2
168.126.63.1:3478
문제점
NAT Type까지 알아내려면 STUN 서버는 두 개의 Public IP Address와 두 개의 다른 Port Number가 필요.
Full Cone NAT이 아닌 경우 사실상 Server Reflexive IP Address 및 Port로 RTP 통신 불가능.
대부분의 인터넷 공유기는 Full Cone NAT이 아니어서 uPnP의 Port Forwarding을 사용하지 않으면 p2p 연결 가능성 매우 낮음.
What is my IP address and port number?
1
You look like 175.196.0.2:4212
2

## Slide 25: Solving RTP Issue – STUN (Cont.)
2. SIP & NAT Traversal
Offsets | Octet | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
Octet | Bit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | 0 | 0 | 0 | Type |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Length |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 32 | Magic Cookie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 64 | Transaction ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Data (Attributes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Type: Message Type
Length: STUN header를 제외한 Data의 길이
Magic Cookie: HTTP Cookie와 유사하며 Client가 Generate하여 STUN 서버에 전달.
Transaction ID: 한 Transaction (Request, Response) 마다 Client가 Unique하게 생성.
Type | Description
0x0001 | Binding Request.
0x0002 | Shared Secret Request.
0x0101 | Binding Response.
0x0102 | Shared Secret Response.
0x0111 | Binding Error Response.
0x0112 | Shared Secret Error Response.
Type | Description
 | Allocate Request.
 | Shared Secret Request.
 | Allocate Response.
 | Shared Secret Response.
 | Allocate Error Response.
 | Shared Secret Error Response.
STUN/TURN Protocol Header
STUN Message Type
TURN Message Type

## Slide 26: Solving RTP Issue – STUN (Cont.)
2. SIP & NAT Traversal
Client
Server
BINDING REQUEST
BINDING SUCCESS RESPONSE
STUN Binding request
Hdr: length=16, magic=2112a442, tsx_id=6784482372ae3d6c00015f90
Attributes:
SOFTWARE: length=12, value="pjnath-2.1.0"
STUN Binding success response
Hdr: length=72, magic=2112a442, tsx_id=6784482372ae3d6c00015f90
Attributes:
XOR-MAPPED-ADDRESS: length=8, IPv4 addr=175.196.194.80:58322
MAPPED-ADDRESS: length=8, IPv4 addr=175.196.194.80:58322
Attr 0x802b: length=8
SOFTWARE: length=29, value="restund v0.4.2 (x86_64/linux)"

## Slide 27: Solving RTP Issue - TURN
2. SIP & NAT Traversal
SIP Client가 Firewall 뒤에 있거나 Symmetric NAT 환경인 경우 P2P로 연결할 수 있는 방법이 없음. 따라서 이 경우에는 TURN 서버를 이용하여 RTP packet을 relay 한다.
문제점
100% 연결이 보장되나 TURN 서버가 항상 Available 해야 하며 Network Bandwidth를 전체 Call Duration 동안 계속 점유.
P2P가 아닌 Relay이기 때문에 Delay 및 패킷 손실의 가능성이 높아짐.
TURN은 Private Address, UPnP Port Forwarding, STUN을 이용한 Server Reflexive Address로 접근이 불가능할 경우 마지막 수단으로 사용이 바람직.
TURN Signal/RTP flow
192.168.0.3:4212
175.196.0.2
168.126.63.1:80
TURN Server (198.51.100.6:5231)
Allocate a new port for me.
I will relay your incoming media on port 5231.
1
2
4
Send your media to 198.51.100.6:5231
3
2
Connect to allocated port
5

## Slide 28: Solving RTP Issue – TURN (Cont.)
2. SIP & NAT Traversal
Client
Server
ALLOCATE REQUEST
ALLOCATE SUCCESS RESPONSE
STUN Allocate request
Hdr: length=24, magic=2112a442, tsx_id=00003f8426e901eb5af141bb
Attributes:
REQUESTED-TRANSPORT: length=4, value=285212672 (0x11000000)
SOFTWARE: length=12, value="pjnath-2.1.0"
STUN Allocate success response
Hdr: length=68, magic=2112a442, tsx_id=00003f8426e901eb5af141bb
Attributes:
XOR-RELAYED-ADDRESS: length=8, IPv4 addr=172.27.202.86:50455
LIFETIME: length=4, value=600 (0x258)
XOR-MAPPED-ADDRESS: length=8, IPv4 addr=175.196.194.80:58325
SOFTWARE: length=29, value="restund v0.4.2 (x86_64/linux)"

## Slide 29: Solving RTP Issue - ICE
2. SIP & NAT Traversal
ICE는 Client-Side 솔루션으로써 STUN과 TURN을 모두 이용하여 가급적 P2P로 RTP 연결을 시켜주는 프로토콜이다.
ICE Enabled SDP Offer
v=0
o=- 13005899208616255 1 IN IP4 192.168.0.3
s=CounterPath X-Lite 5.0.0
c=IN IP4 192.168.0.3
b=AS:4096
t=0 0
m=audio 5072 RTP/AVP 107 0 8 101
a=rtpmap:107 BV32/16000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=ice-ufrag:241ffa10
a=ice-pwd:2f5a42f7
a=candidate:Sc0a80003 1 UDP 1694498815 175.196.194.80 58322 typ srflx
a=candidate:Hc0a80003 1 UDP 2130706431 192.168.0.3 58322 typ host
a=candidate:Rac1bca56 1 UDP 16777215 172.27.202.86 50455 typ relay
a=sendrecv
ICE attributes
ICE candidates
Interactive Connection Establishment (RFC 5245)
STUN + TURN을 이용하여 SIP Client가 최적의 RTP 통신 (가급적 P2P)를 할 수 있도록 함.
TURN은 Worst Case에만 사용해야 함.
Caller의 Candidates 중 하나로 Callee가 연결했을 경우에 Caller의 Media 전송 시작
SIP Client는 NAT Type이 무엇인지 알 필요 없음.
ICE Brief Steps
  Allocation
    INVITE message 전송 전에 모든 가능한 candidate을 수집 (Local Address, Server Reflexive Address, Relay Address)
  Prioritization
    224 x (Type Preference) + 28 x (Local Preference) + (256 – componentID)
  Offer Encoding
    send INVITE to callee with SDP Offer
Priority
Type

## Slide 30: RTP QoS
안정적이고 높은 통화 품질 보장을 위해 DSCP, 802.1p, UPnP, QIS 등의 기술을 모두 이용한다.
Internet
Layer
DSCP for IP protocol
802.1p for Ethernet/WiFi
Data Link
Layer
Router
UPnP Bandwidth Reservation for WiFi
QIS (QoS Class Identifier) for LTE